| ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН АДЫК СЕЛӘНӘ МУНИЦИПАЛЬН БҮРДӘЦИН АДМИНИСТРАЦ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АДЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ |
| --- | --- | --- |

359250, Республика Калмыкия Черноземельский район п. Адык ул. Мира, 2а,

тел. /факс (84743) 9-31-34, email: smo-adk.ru, веб-сайт: http://smo-adk.ru

« 16 » декабря 2013 г.                                     № 37                                                        п. Адык

Об утверждении правил хранения, реализации и применения пиротехнической продукции и порядка проведения массовых мероприятий с применением пиротехнических изделий на территории Адыковского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и постановления Правительства Республики Калмыкия от 22 декабря 2009 года № 472 «Об утверждении правил хранения, реализации и применения пиротехнической продукции на территории Республики Калмыкия и порядка проведения массовых мероприятий с применением пиротехнических изделий на территории Республики Калмыкия» администрация Адыковского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

постановляет:

Утвердить прилагаемые:

- Правила хранения, реализации и применения пиротехнической продукции.

Приложение

- Порядок проведения массовых мероприятий с применением пиротехнических

изделий. Приложение 2.

- Установить место применения пиротехнических изделий территорию двора Адыковского сельского Дома культуры.

Глава администрации

Адыковского сельского

Муниципального образования

Республики Калмыкия                                                                П. Онгулданов

Приложение 1 к постановлению

Главы администрации Адыковского СМО РК

от 16.12.2013 года №37

ПРАВИЛА

ХРАНЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ

ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия хранения, реализации и применения пиротехнической продукции в целях предупреждения возникновения пожаров, иных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей, сохранности имущества и окружающей среды на территории Адыковского СМО РК.

2. Основные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:

пиротехническая продукция - собирательное обозначение пиротехнических изделий, элементов и составов самостоятельного применения;

пиротехническое изделие (далее - ПИ) - устройство, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава.

3. Пиротехническая продукция подлежит сертификации в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Реализация ПИ осуществляется в специализированных магазинах или специализированных отделах (секциях) (далее - магазин (отдел)). При этом отделы (секции) по продаже ПИ должны размещаться на верхних этажах зданий, в которых они располагаются и не примыкать к эвакуационным выходам.

Территория, прилегающая к магазину (отделу), должна быть очищена от сгораемого мусора и сухой травы. Магазин (отдел) должен быть оборудован исправными системами противопожарной защиты.

Осуществление каких-либо ремонтных работ в помещениях магазинов (отделов) должно проводиться после их освобождения от ПИ.

5. Полы торгового зала и кладовой по хранению ПИ в магазине (отделе) должны быть выполнены из негорючих материалов. Стекла окон и дверей магазинов (отделов) с солнечной стороны, где размещаются ПИ, должны быть матовыми, закрашенными белой краской или оборудованы солнцезащитными средствами (устройствами) из негорючих материалов.

Искусственное освещение помещений, витрин и прилавков магазинов (отделов), в которых размещаются ПИ, должно исключать какое-либо выпадение элементов из конструкций светильников и (или) нагрев ПИ.

6. Хранение ПИ необходимо осуществлять в металлических шкафах (сейфах) и кладовых, оборудованных в соответствии с требованиями противопожарных норм. Не допускается совместное хранение в складах и кладовых ПИ с иными товарами (изделиями).

7. Забракованные и пришедшие в негодность ПИ должны храниться отдельно от ПИ, годных к реализации, и в последующем уничтожаться в соответствии с требованиями нормативной и технической документации на ПИ, правил пожарной безопасности и иных норм и правил, предусмотренных действующим законодательством.

8. Хранение и реализация ПИ запрещается во встроенных (пристроенных) объектах жилого фонда.

9. В магазинах (отделах) не допускается:

хранение ПИ вне металлических шкафов (сейфов);

хранение и реализация ПИ со следами порчи;

штучная реализация ПИ из единой потребительской упаковки без инструкции по применению (эксплуатации);

реализация ПИ, имеющих электрические системы инициирования;

реализация ПИ лицам, не достигшим возраста, установленного производителем ПИ;

применение ПИ в целях демонстрации их действия.

10. При применении (эксплуатации) ПИ не допускается:

применение ПИ с нарушением правил, установленных инструкцией по применению (эксплуатации);

применение ПИ лицами, не достигшими возраста, установленного производителем ПИ;

применение ПИ на расстоянии от зданий и сооружений менее расстояния, указанного в инструкции по применению (эксплуатации);

применение в зданиях и сооружениях ПИ, не разрешенных инструкцией по применению (эксплуатации) к использованию в закрытых помещениях;

применение ПИ на балконах и лоджиях;

уничтожать не сработавшие (частично отработавшие) ПИ без соблюдения требований нормативной и технической документации на ПИ, правил пожарной безопасности и иных норм и правил, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 2 к постановлению

Главы администрации Адыковского СМО РК

от 17.10.2013 года №34

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации и проведения массовых мероприятий (театральных, концертных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий) с применением пиротехнических изделий под открытым небом и в помещениях соответствующих зданий, строений, сооружений на территории Адыковского СМО РК.

2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении:

опасная зона - часть пространства, окружающего работающее пиротехническое изделие, внутри которого хотя бы один опасный фактор достигает опасного уровня;

опасный фактор - специфический эффект, создаваемый пиротехническим изделием или пиротехническим элементом, который при определенных условиях может создать угрозу здоровью людей и нанести ущерб имуществу и окружающей среде.

2. Организация и проведение массовых мероприятий с применением пиротехнических изделий, в том числе определение мест их проведения осуществляются по согласованию с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых проводятся указанные мероприятия с учетом положений настоящего Порядка.

3. Выбор и согласование места организации и проведения массовых мероприятий с применением пиротехнических изделий должны производиться с учетом радиусов опасных зон предполагаемых к применению пиротехнических изделий, рельефа местности, метеорологических условий, характера прилегающих объектов, надежности охраны опасной зоны и других факторов, влияющих на безопасность применения пиротехнического изделия.

4. К местам, запрещенным для применения пиротехнических изделий относятся места, указанные в требованиях технической документации на пиротехническое изделие, в том числе:

территории вблизи опасных и вредных производств, пожароопасных и взрывопожароопасных объектов;

территории детских, образовательных и медицинских организаций;

мосты, путепроводы, транспортные магистрали и узлы, полосы отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

территории, непосредственно прилегающие к зданиям, занимаемым органами государственной власти и органами местного самоуправления;

территории, где расстояние до деревьев и лесонасаждений, линий электропередачи, территорий жилых зданий, строений, сооружений с плоской крышей из сгораемых материалов (рубероид, битумная заливка и т.п.) составляет менее 50 метров;

территории, где расстояние до мест открытого хранения грубых кормов и сельскохозяйственных угодий составляет менее 20 метров.

5. При организации массовых мероприятий с применением пиротехнических изделий на открытых территориях объектов необходимо иметь письменное разрешение владельца или администрации данного объекта.

6. При организации и проведении массовых мероприятий с применением пиротехнических изделий необходимо соблюдать требования нормативной и технической документации на пиротехническое изделие, правил пожарной безопасности и иных норм и правил, установленных действующим законодательством.